## Slide 1: ACV & éco-conception Application aux drones
Certificat Ingénierie Environnementale
Félix Pollet
felix.pollet@isae-supaero.fr

## Slide 2: Réaliser une ACV : les outils et leurs limites
LCA software
LCA through programming
Spreadsheet
Ease-of-use
Functionalities
& Versatility
Possibility of
doing a full LCA
Calculation speed
Examples
Open-source software package written in Python

## Slide 3: Exemple : ACV d’un avion en phase d’avant-projet
Design A
Design B
Design X
Specifications
Specifications
Optimal design
Best design?
Optimizer
1
2
1
Manual
entry
Parameters
Python
Manual
entry

## Slide 4: Objectif de la séance
Apprendre à implementer une ACV en Python
et faire ses premiers pas vers l’éco-conception

## Slide 5: Déroulé de la session
Etude de cas
Eco-conception : intégration de l’ACV dans un problème d’optimisation
Mise en place d’une ACV paramétrique sous Python
Premiers résultats

## Slide 6: Etude de cas

## Slide 7: Etude de cas
Système étudié : système de livraison de colis par drone
Objectifs :
Quantifier les impacts environnementaux d’un drone
Trouver le design qui minimise ces impacts
  En optimisant le dimensionnement
  En comparant plusieurs technologies de batteries
Unité fonctionnelle :
“Réaliser 2500 fois la livraison d'un colis de 1 kg à une distance de 10 km.”
Frontières du système :
Fabrication des composants du drone
Consommation d’énergie en vol

## Slide 8
Arbre des processus – rappel
600 lumens pendant 6000 heures
Mix électrique
Carton emballage
Transport
Ampoules à incandescence
Energie
Cuivre
Verre
Traitement des déchets ampoules
Traitement des déchets carton
Gaz naturel
Photovoltaïque
0.09 kg
0.12 kg
2.28 MJ
0.06 kg
6 pièces
360 kWh
270 kg.km
180 kWh
180 kWh
0.21 kg
0.06 kg
Ampoules
Ampoules à fluorescence
…
…
Processus foreground
Processus background
(EcoInvent)
Notes: Foreground  on a la main dessus
Background  On n’a pas la main dessus

## Slide 9
Arbre des processus pour le drone de livraison

## Slide 10: ACV paramétrique sous Python
Notes: Lancer jupyter lab

## Slide 11: Implémentation d’une ACV paramétrique sous Python
Design X
Specifications
Optimal design
Optimizer
Parameters
Python
Création/Initialisation d’un projet avec Brightway2
Parameters
Création des processus (“activities”)
Création des paramètres ACV
Evaluation des impacts
1
2
3
4
Notes: Surcouche lca_algebraic

## Slide 12
A vous de jouer…
Télécharger le .zip sur le LMS et le dezipper dans un dossier
Ouvrir un Terminal de commandes depuis ce dossier
Taper les commandes suivantes dans le Terminal :
> module load python/3.9
> conda init
[relancer le terminal]
> conda create –n certificate python=3.8
> conda activate certificate
> pip install lca_course-0.0.0-py3-none-any.whl
> jupyter notebook

## Slide 13: Dimensionnement & optimisation

## Slide 14: Principe d’un code de dimensionnement optimal
Design X
Specifications
Optimal design
Optimizer
Parameters

## Slide 15: Principe d’un code de dimensionnement optimal
Code de
dimensionnement
Specifications
Optimal design
Optimizer
Cahier des charges
performances
Technologies
Variables
de conception
Objectif optimal ?
Contraintes ok ?
Non
Oui
Colis 1 kg
Distance 10 km
Diamètre helices,
Taille batterie
Performances du drone
Masses des composants
Type de batterie
Masse totale
Puissance moteur

## Slide 16: Vers l’éco-conception
Code de
dimensionnement
Specifications
Optimal design
Optimizer
Cahier des charges
performances
Technologies
Variables
de conception
Objectif optimal ?
Contraintes ok ?
Non
Oui
Diamètre helices,
Taille batterie
Type de batterie
Code
ACV
Masse totale
Impact environ.
Masse totale
Puissance moteur
Colis 1 kg
Distance 10 km

## Slide 17: Quelques résultats

## Slide 18: Drone multirotor – colis de 2 kg à 10 km (20 km A/R) sur 2500 missions
Electricity
Europe
Electricity
France

## Slide 19: Comparaison de deux types de batteries
Mission fixée : colis 2 kg à 10 km (20 km A/R)
Optimisation du design
  Avec une technologie de batterie G/NMC : 191 Wh/kg – 400 cycles
  Avec une technologie de batterie G/LFP : 119 Wh/kg – 1500 cycles
G/LFP UAV
G/NMC UAV
Un mix électrique décarbonné et une utilisation sur une longue période donne l’avantage aux batteries “low-tech”, c’est-à-dire peu perfomantes mais durables.