## Slide 1: Analyses de cycle de vie & éco-conception Application à un convertisseur DC/DC
Félix Pollet
ISAE-SUPAERO, Université de Toulouse, France
felix.pollet@isae-supaero.fr

## Slide 2: Objectif du cours
Apprendre à réaliser une ACV
et faire ses premiers pas vers l’éco-conception

## Slide 3: Sommaire
Méthodologie de l’Analyse de Cycle de Vie
Etude de cas
Vers l’écoconception
Conclusion

## Slide 4: Introduction à l’Analyse du Cycle de Vie

## Slide 5: La démarche d’écoconception
L’écoconception consiste à intégrer l’environnement dès la conception d’un produit, et lors de toutes les étapes de son cycle de vie, avec pour objectif la réduction des impacts négatifs.
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
CO2
Source : ADEME

## Slide 6: L’ACV, un outil au service de l’écoconception
Objectifs principaux
Quantifier les contributions aux impacts environnementaux d’un système
  Par étape du cycle de vie
  Par sous-système
Comparer d’un point de vue environnemental différents systèmes ayant la même fonction.
Source : altermaker
L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est une méthodologie d’évaluation permettant de quantifier les impacts environnementaux d’un produit au cours de son cycle de vie.
C’est une analyse multi-étapes et multi-critères.

## Slide 7: La méthodologie ISO 14040

## Slide 8: 1. Définition des objectifs et du champ de l’étude
C. Frontières du système
Fonction :
Unité Fonctionnelle (UF) :
Protéger et colorer un mur
Couvrir 1 m2,
avec une opacité de 0.98,
pendant une durée de 20 ans
B. Unité Fonctionnelle
A. Objectifs et applications
Analyse d’un produit existant ?
Comparaison de deux produits ?
Eco-conception ?
…
quantité
performance
durée

## Slide 9: 2. Inventaire du cycle de vie (1/3)
L’Inventaire du Cycle de Vie (ICV) est la phase de l'ACV au cours de laquelle on répertorie les flux entrant dans le système (intrants) et ceux qui en sortent (extrants).
En pratique, on a souvent recours à des bases de données qui permettent de déterminer des flux à partir de processus élémentaires identifiés.
Ressources énergétiques,
Matières premières,
Usage des sols
Emissions vers l’air et l’eau,
Déchets solides,
Autres rejets
Système
Acquisition des matières premières
Transport
Production
Utilisation
Recyclage

## Slide 10: 2. Inventaire du cycle de vie (2/3)
Intrants
Extrants

## Slide 11: 2. Inventaire du cycle de vie (3/3)
Livrer un colis par drone,
sur une distance de 5 km, pendant 2 ans, 1000 fois/an
Mix électrique
Structure en composite
Drone
Cathode
Electricité
Nickel
Cobalt
Recyclage des batteries
Traitement de la structure en carbone
Gaz naturel
Photovoltaïque
0.69 kg
0.12 kg
2.28 MJ
0.42 kg
N x 1.69 kg
2000 x 250 Wh
1 drone
400 kWh
100 kWh
N x 1.69 kg
1.35 kg
Batteries
Anode
…
…
Processus d’avant-plan
Processus d’arrière-plan
(base de données)
ARBRE DES PROCESSUS
Moteurs
1.35 kg
Notes: Arbre des processus  formaliser le système pour conduire une ACV et identifier les données à récolter
Foreground  on a la main dessus, on a ces données
Background  On n’a pas la main dessus, on ne connait pas les données associées  on va les chercher dans bdd

## Slide 12: 3. Evaluation des impacts environnementaux (1/2)
L’évaluation des impacts du cycle de vie vise à agréger l’ensemble des flux dans des catégories d’impacts et de dommages clairement identifiables, puis de quantifier ces impacts.
Source : altermaker
[kg CO2eq] = 1 x [kg CO2] + 37 x [kg CH4] + …
[kg SBeq] = 1.09 x 10-9 [kg Al] + 1.18 x [kg Ag] + …
Pour ce faire on utilise des
méthodes de caractérisation
(ReCiPe, IMPACT 2002+, Environmental Footprint…)

## Slide 13: 3. Evaluation des impacts environnementaux (2/2)
Chart: Résultats normalisés
| Changement climatique (kg CO2 eq.) | Epuisement des ressources (kg Sb eq.) | Acidification (kg SO2 eq.) | Eutrophisation (kg PO4 eq.) | Energie primaire (MJ)
Matières premières | 5 | 20 | 4 | 2 | 15
Approvisionnement | 1 | 1 | 1 | 0 | 2
Fabrication | 40 | 20 | 50 | 8 | 17
Distribution | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
Utilisation | 4 | 0 | 2 | 0 | 15
Fin de vie | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Résultats d’une ACV

## Slide 14: 4. Interprétation des résultats
Différentes analyses peuvent être menées pour interpréter les résultats :
L’analyse de gravité permet d’identifier les plus fortes contributions à l’impact.
Les enjeux significatifs peuvent être :
    des catégories d'impact (utilisation de ressources, changement climatique, etc.),
    des données de l’inventaire (composant, énergie, etc.),
    des contributions significatives de certaines étapes du cycle de vie (fabrication, utilisation, etc.)
L’analyse de sensibilité et d’incertitude vise à déterminer l'influence :
  des éventuelles hypothèses faites au cours de l’étude,
  des incertitudes dans les données,
  des méthodes de calcul utilisées.

## Slide 15: Quelques limites de l’ACV
Bruits
Pollution visuelle
Odeurs
?
Données difficilement accessibles et incertaines
Le périmètre de l’étude peut largement modifier les résultats
L’approche multi-critères rend complexe
la prise de décision

## Slide 16: Exemples d’outils pour réaliser une ACV
Outils ACV
Programmation
Tableur
Prise en main
Fonctionnalités
Possibilité de faire
une ACV complète
Temps de calcul
Examples
Open-source software package written in Python

## Slide 17: Etude de cas
ACV d’un drone électrique

## Slide 18: Etude de cas
Système étudié : Livraison de colis par drone
Objectifs :
Quantifier les impacts environnementaux d’un drone
Trouver le dimensionnement qui minimise ces impacts
Unité fonctionnelle :
“Réaliser 2600 fois la livraison d'un colis de 2 kg à une distance de 7.5 km.”
Frontières du système :
Fabrication des composants du drone
Consommation d’énergie en vol
Infrastructures
7.5 km
15 km
0 km
120 m
drop-off
Altitude
Distance
3 m/s
15 m/s
15 m/s
Profil de mission
Airframe
Propellers (x12)
Motors (x12)
ESC (x12)
Battery

## Slide 19: Dimensionnement du drone (1/3)
Specifications
Optimizer
Aero
…
Dimensionnement
Structures
Outil de dimensionnement
Objective
Propulsion
Architecture
Mission requirements
Technology assumptions
LFP
Géometrie,
masses des composants, performances
7.5 km
15 km
0 km
120 m
drop-off
Altitude
Distance
3 m/s
15 m/s
15 m/s

## Slide 20: Dimensionnement du drone (2/3)
Optimizer
Aero
…
Structures
Outil de dimensionnement
Objective
Propulsion
Modèles d’estimation
M: motor mass
T: nominal torque
Lois d’échelle
Modèles de régression
: propeller thrust coefficient
: pitch-diameter ratio
: advance ratio
Optimizer
Objective

## Slide 21: Dimensionnement du drone (3/3)
Procédure de dimensionnement optimal
Constraints
Objective
Design alternatives
Maximize | 
w.r.t. | 
Such that | 
Maximize | 
w.r.t. | 
Such that | 
Implementation
Implémentation sous Python
Algorithme d’optimisation: descente de gradient
Optimizer
Aero
…
Structures
Outil de dimensionnement
Objective
Propulsion
Optimizer
Objective

## Slide 22: Résultats du dimensionnement
Chart: 
| Structures | battery | propulsion | Payload
Mass breakdown | 0.35 | 1.69 | 0.59 | 3
Objectif: minimisation de la masse
257 Wh
Chart: 
5.6
kg
0.6 m
0.6 m
structures
payload & support
motors, propellers,
controllers
Energie consommée
battery
Par mission
1.69 kg batteries
0.42 kg motors
0.35 kg structures
0.08 kg controllers
0.08 kg propellers
Géométrie
Masses

## Slide 23: ACV – Arbre des processus

## Slide 24: ACV - Résultats
Score environmental agrégé
Contributions par impact
Normalisé !
Replacement frequent de batteries
(vieillissement rapide)

## Slide 25: Sensibilité aux hypothèses
“Livrer une charge utile de 2 kg dans un rayon de 7,5 km, à raison de livraisons par jour, jours par an, pendant une période de ans.”
référence

## Slide 26: Vers l’éco-conception
Intégration de l’ACV dans un code de dimensionnement

## Slide 27: Principe d’un code de dimensionnement optimal
Code de
dimensionnement
Specifications
Dimensionnement optimal
Optimizer
Cahier des charges
performances
Variables
de conception
Objectif optimal ?
Contraintes ok ?
Non
Oui
Colis 2 kg
Distance 7.5 km
Diamètre helices,
Taille batterie
Performances du drone
Masses des composants
Masse totale
Energie batterie

## Slide 28: Vers l’éco-conception
Code de
dimensionnement
Specifications
Optimizer
Cahier des charges
performances
Variables
de conception
Objectif optimal ?
Contraintes ok ?
Non
Oui
Diamètre helices,
Taille batterie
Code
ACV
Masse totale
Impact environ.
Masse totale
Colis 2 kg
Distance 7.5 km
Dimensionnement optimal
Energie batterie
Masse batteries
Masse moteurs
…
Energie consommée
Code
ACV
Changement climatique
Raréfaction des matières premières
…

## Slide 29: Eco-conception : intégrer l’ACV dans le dimensionnement
Optimizer
Aero
…
Propulsion
Outil de dimensionnement
Objectif
ACV
- Masse (référence)
- Consommation d’énergie
- Score environmental
Score environnemental agrégé (pts)
Consommation par mission (Wh)
Masse du drone (kg)
5.6
6.0
6.2
Min. mass
Min. energy
Min. impact
95
86
257
227
223
87

## Slide 30: Conclusions

## Slide 31: Conclusions
Conduire une analyse de cycle de vie
Bien définir l’unité fonctionnelle (ce que je quantifie) et les frontières du système (ce que je prend en compte)
Créer un arbre des processus pour formaliser le système et identifier les données à récolter
S’appuyer sur des bases de données existantes pour récolter les données
Pour comparer différentes catégories d’impacts : une approche possible est de normaliser
Identifier les principaux contributeurs (composants & phases du cycle de vie)
Garder en tête les hypothèses de depart ! Ex: composants non pris en compte ?
ACV et dimensionnement
Application en TD sur une inductance
L’ACV est multi-critères  nécessité de faire un choix dans l’objectif d’optimisation ?

## Slide 32: Merci Contact: felix.pollet@isae-supaero.fr

## Slide 33: Steps of the Life Cycle Impact Assessment
European Commission. “Understanding Product Environmental Footprint and Organisation Environmental Footprint Methods.” European Commission, 2021.
Process Tree
resources
emissions

## Slide 34: Case study
2 kg
5 deliveries/day
260 days/year
2 years
Hexacopter with coaxial rotors
Architecture
Payload
7.5 km
15 km
0 km
120 m
drop-off
Mission
Usage
Boundaries
“Deliver a 2 kg payload within a 7.5 km radius, at the rate of
5 deliveries per day, 260 days per year, for a period of 2 years”
2600 cycles
Production
Operation
End-of-life
Components
Assembly
Energy
Delivery
Infrastructures
Recycling
Landfill
Charging
Landing pads
Materials
Energy
Transport
resources
emissions
Functional unit
Impact categories
EU Environmental Footprint methods:
16 impact categories (climate change, water use…)
+ Weighting and aggregation into a single overall score
European electricity
Notes: Production = initial production + batteries renewal

## Slide 35: Sensitivity to mission specifications
baseline
“Deliver a kg payload within a km radius, at the rate of
5 deliveries per day, 260 days per year, for a period of 2 years”
Sizing results
Mass minimization objective
Life Cycle Assessment
Single score expressed in points/kg.km
baseline

## Slide 36: Sensitivity to battery technology
Chart: 
| Production | Operation
Score | 65 | 35
G/NMC
G/LFP
Si/NMC
Technology assumptions
Sizing results
190 Wh/kg – 400 cycles max.
120 Wh/kg – 1500 cycles max.
360 Wh/kg – 150 cycles max.
G/NMC
G/LFP
Si/NMC
5.6 kg
Total Mass
1.7 kg batteries
9.7 kg
4.4 kg batteries
4.5 kg
0.8 kg batteries
Life Cycle Assessment
Single score
Detailed impacts
(baseline)
(baseline)
Chart: 
| Production | Operation
Score | 41 | 59
Chart: 
| Production | Operation
Score | 83 | 17
95 pt
93 pt
156 pt
production
operation